## Slide 1: 状态估计 - 问答清单

## Slide 2: 第一章 概率论
状态估计是干什么用的？
状态估计为啥跟概率论扯上了关系？
小插曲：如何用数学来研究现实问题？
贝叶斯公式是怎么用在状态估计中的？
矩是啥？
期望和方差的数学定义和样本求法有啥区别？
独立性和不相关性，你能说清楚吗？
什么是归一化积？为什么可用于状态估计？
关于香农信息，你能想到什么？
关于马氏距离，你有哪些理解？
关于协方差矩阵，能想到哪些性质？
高斯推断：联合分布的边缘化有哪些要点？
高斯分布的独立性和不相关性有什么关系？
高斯分布的归一化积结果是什么？
SMW公式
高斯分布的非线性变换，结果是啥？

## Slide 3: 状态估计是干什么用的？
机器人、自动驾驶、无人机的刚性需求，从目标状态到系统状态
闭环反馈链：
目标状态 → 控制算法 → 控制对象 → 系统状态
状态估计就是系统状态到控制算法的反馈
以最好的方式利用传感器！
根据先验和测量，对系统的内在状态进行某种最优重构

## Slide 4: 状态估计为啥跟概率论扯上了关系？
很简单，状态是一个随机变量
概率论是研究随机变量的学科
研究状态，就是研究随机变量的概率分布

## Slide 5: 小插曲：如何用数学来研究现实问题？
答案是通过模型作为桥梁。也就是，模型是数学和现实世界的桥梁。
数学要干的就是三件事：
建立模型，现实世界数学化
修正模型，使之更符合现实世界
在模型内研究解决问题

## Slide 6: 贝叶斯公式是怎么用在状态估计中的？
联合 = 条件 × 边缘
后验 = 观测 × 先验 × 归一化
专有名词的对应关系：先验、传感器模型、后验、归一化参数

## Slide 7: 矩是啥？
有时候给出一个概率分布很困难，就会转而采用矩来进行简化
0阶矩是1;1阶矩是期望；二阶矩是方差；三阶偏度；四阶峰度

## Slide 8: 期望和方差的数学定义和样本求法有啥区别？
期望定义，数学定义，不再多说
方差定义，对状态去中心化，然后列乘行，变成n×n矩阵；上述矩阵的期望就是协方差矩阵
样本求期望：直接求均值
样本求方差：每一个样本减去均值，然后列乘行，变成n×n矩阵；对上述矩阵求均值，注意贝塞尔修正！

## Slide 9: 独立性和不相关性，你能说清楚吗？
独立性p(xy) = p(x)p(y)
不相关性E[xy] = E[x] E[y]
独立一定不相关，不相关不一定独立
对于高斯分布，两者等价

## Slide 10: 什么是归一化积？为什么可用于状态估计？
它的重大物理意义就是多个分布的融合！

## Slide 11: 关于香农信息，你能想到什么？
定义是什么？-ln[p(x)]？错了，是-E[ln p(x)]。概率密度对数函数的负期望，也叫负熵
用来干什么的？用来描述分布的混乱情况。越混乱，负熵越大。

## Slide 12: 关于马氏距离，你有哪些理解？
给出一个自己的定义，哈哈。马氏距离就是随机变量x距离其分布中心的一个一维距离值
它的具体形式是随机变量x去中心化，然后行乘列变成一维。当然，要以信息矩阵为其权重。

## Slide 13: 关于协方差矩阵，能想到哪些性质？
半正定对称矩阵
其形式通常为椭圆形或者椭球形，背后是标准正态分布的线性变换。

## Slide 14: 高斯推断：联合分布的边缘化有哪些要点？
结论是什么？
是怎么推出来的？
关于舒尔补，如何记忆？
舒尔补一定要学会自己推导和背诵

## Slide 15: 高斯分布的独立性和不相关性有什么关系？
结论 ： 两者是等价的
一般意义是：
独立表示两个概率分布没有任何关系
不相关表示两个概率分布不存在线性关系

## Slide 16: 高斯分布的归一化积结果是什么？
意义就是两个高斯分布融合
协方差矩阵方面：是信息矩阵相加
均值方面：是加权均值相加

## Slide 17: 高斯分布线性化的结果是什么？
太简单了，哈哈哈

## Slide 18: SMW公式
两个乾坤大挪移公式：
(D + CAB)-1 = D-1 - D-1C(A-1+BD-1C)-1BD-1
(D + CAB)-1CA = D-1C(A-1+BD-1C)-1

## Slide 19: 高斯分布的非线性变换，结果是啥？
均值，函数值
方差：传递协方差 + 观测协方差

## Slide 20: 第二章 线性高斯系统
最基本的是：问题是怎么定义的？
解决批量LG系统的方法有哪两种？
小插曲：二次型求导的分子布局和分母布局
如何看待LG系统的MAP和贝叶斯推断的结果？
对于系统的能观性，如何检索思考？
MAP估计的协方差是什么？
递归平滑算法的使命是什么？
递归平滑算法的方法和步骤是怎样的？
我一直说要背的卡尔曼增益三公式，是什么？
如何理解卡尔曼滤波的数学本质？
卡尔曼增益后验均值和方差的更新是什么形式？
不带卡尔曼增益K的卡尔曼滤波是什么形式？
老问题：带卡尔曼增益的经典形式是什么？
如何通过MAP来推导得出卡尔曼滤波？
如何通过贝叶斯推断得到卡尔曼滤波？

## Slide 21: 最基本的是：问题是怎么定义的？
白话：
某时刻系统的状态 = 上一时刻的状态乘以转移矩阵 + 控制量 + 控制噪声
该时刻的观测量 = 该时刻的状态乘以观测矩阵 + 观测噪声

## Slide 22: 解决批量LG系统的方法有哪两种？
MAP - 最大后验估计
手推一遍：
问题建模→贝叶斯换序→因式分解→高斯分布→提升形式
贝叶斯推断 - 高斯推断
预测和观测分别提升形式→写出联合分布

## Slide 23: 小插曲：二次型求导的分子布局和分母布局
可以在知乎搜索“二次型求导”
也可以去wiki上查
注意求导有两种定义方式：就是分子布局和分母布局。
我们常用的雅克比形式是分子布局。

## Slide 24: 如何看待LG系统的MAP和贝叶斯推断的结果？
MAP得到的是最可能的点估计，贝叶斯推断得到的是均值
在LG系统下两者相等
贝叶斯推断得到了估计的协方差

## Slide 25: 对于系统的能观性，如何检索思考？
如何用大白话说出能观性的含义？——能否通过观测变量唯一地确定系统状态
如何用公式推导能观性的条件？——最后rank(HT) = N(K+1)
如果有先验，是什么情形？
如果没有先验，又会是什么情形？

## Slide 26: MAP估计的协方差是什么？
后验的逆 =

## Slide 27: 递归平滑算法的使命是什么？
我们想得到递归问题的解法
我们想要从批量问题的解决方案中，推导处递归问题的解决方案

## Slide 28: 递归平滑算法的方法和步骤是怎样的？
方法：cholosky分解
步骤：

## Slide 29: 我一直说要背的卡尔曼增益三公式，是什么？
一定要记住的是定义式：
K = 后验协方差 × 观测矩阵转置 × 观测协方差的逆
协方差传播率：
后验信息矩阵 = 先验信息矩阵 + 转换后的观测协方差矩阵
上面的信息结合，再使用SMW公式，就能得到三个K的定义

## Slide 30: 如何理解卡尔曼滤波的数学本质？
本质是什么呢？
预估阶段是一个函数变换！
校正阶段是一个高斯归一化积！
更具体地说，预估阶段是高斯分布的线性或非线性变换；而观测阶段是高斯分布的乘积！！这是一个决定性的性质，它决定了卡尔曼滤波的方方面面
比如先验的协方差传播是函数形式，后验的协方差传播却是一个明显的高斯分布乘积

## Slide 31: 卡尔曼增益后验均值和方差的更新是什么形式？

## Slide 32: 不带卡尔曼增益K的卡尔曼滤波是什么形式？
先验 ：
均值（略）
协方差：函数传递
后验：
均值：
协方差：高斯归一化积

## Slide 33: 老问题：带卡尔曼增益的经典形式是什么？

## Slide 34: 如何通过MAP来推导得出卡尔曼滤波？
关键：问题如何定义？

## Slide 35: 如何通过贝叶斯推断得到卡尔曼滤波？
关键：问题如何定义

## Slide 36: 第三章 非线性系统

## Slide 37: 关于马尔可夫性和贝叶斯滤波，你能理解吗？
马尔可夫性指的是，由k-1时刻就可以推得k时刻
贝叶斯滤波其实就是在广义pdf上，定义了一个控制预估 + 观测矫正的过程

## Slide 38: 都在说线性化，那么怎么做线性化？
我们这里指的是非线性函数的线性化
线性化一定有一个线性化工作点
线性化指的是在工作点附近的线性化
线性化指的是在工作点附近，用一个线性函数近似表示非线性函数
理解到这里，才是方法：
工作点附近 ： 非线性函数 ≈ 工作点函数值 + 自变量1雅可比 × Δ自变量1 +自变量2雅可比 × Δ自变量2 + …
其实就是 y = y0 + k(x-x0)的升级版

## Slide 39: 在状态估计里面，怎么做线性化？
需要手动推导一下
下面是截图答案

## Slide 40: EKF是什么形式？

## Slide 41: EKF问题是什么？
不是无偏的
不保证收敛
线性化点离真值可以比较远

## Slide 42: 广义高斯滤波是啥？有啥作用？
就是高斯推断的一个应用
没啥作用

## Slide 43: 迭代卡尔曼滤波是啥意思
EKF不止进行一次
就是把上一次滤波的结果作为下一次的工作点，迭代进行

## Slide 44: 处理非线性函数都有哪些方法？
线性化点近似法
蒙特卡洛法
Sigma变换法

## Slide 45: 蒙特卡洛法的操作步骤、主要优缺点是什么？
步骤：对于非线性变换，对于输入部分大量采样，计算非线性变换后的值，再用变换后的值构建输出分布
主要优点：可以用于任何分布
主要缺点：计算量随维数指数增长

## Slide 46: 线性化方法不准确的原因有哪四点？
X均值有问题，只是个估计
Y均值有问题，只是个估计
分布有问题，不是高斯分布硬要用
非线性线性化本身也是个近似

## Slide 47: Sigma变换，你能想到什么？
好像是对某个东西进行cholosky分解，对协方差吗？
对L进行一堆带根号的操作，得到一些列的点……
————————————————————————

## Slide 48: Sigma变换的操作是什么？